APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes

aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”

iepirkuma komisijas

2010. gada 4.jūnija sēdē

Iepirkuma procedūras

Publisko iepirkuma likuma 8¹. panta kārtībā

“ Pētījumu veikšanai nepieciešamo materiālu piegāde”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs – LUPMI 2010/4-ESF

Rīga

2010

## 1.	Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. LUPMI 2010/4-ESF

  - Pasūtītājs

    - Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”;

    - Adrese: Aizkraukles iela 23, Rīgā, LV-1006;

    - Reģ. Nr. 90002127207.

    - tālr. 67543327

    - e-pasts: vilis@pmi.lv.

  - Iepirkuma priekšmets

    - Iepirkuma priekšmets – Pētījumu veikšanai nepieciešamo materiālu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

    - CPV kods –24000000-4; 19000000-6; 44832000-1; 39230000-3.

  - Līguma izpildes laiks un vieta

    - Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2012. gada 30. novembrim.

    - Līguma izpildes vieta – Aizkraukles iela 23, Rīgā.

  - Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to

    - Pretendents var iepazīties ar iepirkuma nolikumu Pasūtītāja mājas lapā www.pmi.lv. Jautājumu vai nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā adresē iepirkuma komisija ievietos papildu informāciju.

    - Ar nolikumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties bez maksas uz vietas katru darba dienu izņemot ceturdienu no 09:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 Pasūtītāja telpās: Aizkraukles iela 23, Rīgā.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi jāiesniedz pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 2010.gada 28.jūnijam, plkst.10.00, Pasūtītāja telpās: Aizkraukles iela 23, Rīgā 326.kabinetā.

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Piedāvājumam ir jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta, bet ne ilgāk kā 30 dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža. Uzvarētāja piedāvājums ir spēkā visu līguma darbības laiku.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītajam.

  - Pasūtītāja kontaktpersona:

    - Jānis Spilve

    - Tālrunis 29378096

    - E-pasts: janis.spilve@inbox.lv

- Prasības piedāvājumiem

  - Piedāvājuma noformējuma prasības:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā A4 formāta aploksnē tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes jānorāda:

      - Pieteikums iepirkumam „Pētījumu veikšanai nepieciešamo materiālu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – LUPMI 2010/4-ESF).

      - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs(i) un faksa numurs, e-pasta adrese.

  - Piedāvājuma sagatavošana:

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst 1996. gada 23. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

    - Piedāvājumā jāietver:

      - pretendenta pārstāvja, kura paraksta tiesības ir dokumentāli apliecinātas, vai pilnvarotas personas (pievienojot pilnvaru) parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā;

      - pretendentu atlases dokumenti, kas sakārtoti 3.2 un 4.2. punktā noteiktajā secībā;

      - tehniskais piedāvājums;

      - finanšu piedāvājums.

    - Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu par visu apjomu.

    - Ja piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, visus piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta pieteikumā par piedalīšanos iepirkumā (2.pielikums) norādītais Piegādātāju apvienības pārstāvis. Pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā paraksta visi Piegādātāji, kas iekļauti Piegādātāju apvienībā. Šajā gadījumā piedāvājumam pievieno Piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par dalību iepirkumā un apliecinājumu, ka Piegādātāju apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt līgumu, 20 (divdesmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas tiks reģistrēta kā komercsabiedrība, un norādīti katra Piegādātāju apvienības dalībnieka pienākumi līguma izpildē.

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros:

      - viens oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS,

      - viena kopija ar norādi KOPIJA.

    - Piedāvājumam jābūt:

      - cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis;

      - secīgi numurētām lapām;

      - pievienotam satura rādītājam.

  - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

- Nosacījumi Pretendenta dalībai IEPIRKUMĀ un to atbilstību apliecinošie dokumenti

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā.

    - Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - Pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - Pretendents nav likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

    - Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

    - Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju;

    - Persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktā kārtībā.

  - Pretendenta atbilstību apliecinošie dokumenti.

    - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma veidlapas paraugam. Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā Pretendenta vārdā paraksta persona (-s), kurai publiski reģistrētas tiesības pārstāvēt Pretendentu vai normatīvo aktu prasībām atbilstoši Pretendenta pilnvarota persona.

    - Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) izziņa par amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma parakstīšanas brīdi vai pilnvaras kopija, kas dod tiesības pārstāvēt Pretendentu.

    - Pasūtītājs nolikuma 3.2.3.1. un 3.2.3.2. punktos norādītās izziņas pieprasīs iesniegt 5 (piecu) darba dienu laikā tam pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Ja pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā neiesniedz nolikuma 3.2.3.1. un/vai 3.2.3.2. punktā norādītās izziņas, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Nolikuma 3.2.3.1. un 3.2.3.2. punktos norādītās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības dalībniekam, galvenajam uzņēmējam un katram apakšuzņēmējam.

      - Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; izziņa par amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma parakstīšanas brīdi vai pilnvaras kopija, kas dod tiesības pārstāvēt pretendentu.

      - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

- Tehniskais piedāvājums

  - Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3. pielikuma veidlapas paraugam.. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikuma veidlapas paraugam.

  - Finanšu piedāvājumā cena jānorāda latos (LVL) bez PVN.

  - Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos:

    - 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

      - Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 2.sadaļas prasībām.

      - Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - 2.posms – Pretendentu atlase.

      - Komisija novērtē, vai pretendents atbilst nolikuma 3. un 4. sadaļā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un iesniedzis visus nolikuma 3. un 4. sadaļā pieprasītos dokumentus.

      - Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - 3.posms – Piedāvājumu atbilstības pārbaude.

      - Komisija novērtē pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 5.sadaļā noteiktajām prasībām.

      - Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - 4.posms – Piedāvājumu vērtēšana.

      - Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas;

      - Komisija izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem: zemākā cena.

Pielikumi:

Šim nolikumam ir pievienoti 3 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- Tehniskā specifikācija uz 5 lp.;

- Pieteikuma forma uz 2 lp.;

- Tehniskā piedāvājuma/ Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lp.

1.pielikums

Iepirkuma „_____________________”

nolikumam

## (Nr. LUPMI 2010/4-ESF)

Tehniskā specifikācija

| Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Tehniskā specifikācija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oglekļa šķiedras kūlis | 1 kg | Stiprība – vismaz 5000 MPa Modulis - vismaz 240 GPa Maks. Deformācija – vismaz 2 % Šķiedras diametrs – 7 μm Šķiedru skaits kūlī - 24000 |
| 2 | Oglekļa šķiedru audums (vienvirziena) betona pastiprināšanai | 1 m2 | Stiprība – vismaz 4300 MPa Modulis - vismaz 230 GPa Maks. Deformācija – vismaz 1.7 % biezums – apmēram 0.1 mm |
| 3 | Oglekļa šķiedru audums (vienvirziena) | 1 m2 | Svars – apmēram 500 g.m2 |
| 4 | Oglekļa šķiedru audums (divvirziena) | 1 m2 | Svars – apmēram 1000 g.m2 |
| 5 | Bazalta šķiedras kūlis | 1 kg | Modulis - vismaz 85 GPa Maks. Deformācija – vismaz 3 % Šķiedras diametrs – apmēram 10 μm Maksimālā temperatūra – vismaz 1300 ˚C |
| 6 | Bazalta šķiedru audums (vienvirziena) | 1 m2 | Svars – apmēram 650 g.m2 Biezums – 0.6 – 0.7 mm Maksimālā temperatūra – vismaz 1300 ˚C |
| 7 | Stikla šķiedru audums (vienvirziena) | 1 m2 | Svars – apmēram 500 g.m2 |
| 8 | Stikla šķiedru audums (divvirziena) | 1 m2 | Svars – apmēram 1000 g.m2 |
| 9 | Stikla šķiedru mats (mat) | 1 m2 | Svars – apmēram 1200 g.m2 |
| 10 | Aramida šķiedru audums (divvirziena) | 1 m2 | Svars – apmēram 300 g.m2 |
| 11 | Dispersas pildvielas | 100 g | Oglekļa nanocaurules MWCNT ar vidējo diametru 20 nm un garumu 500 nm. |
| 12 | Dispersas pildvielas | 100 g | Modificeta monmorillonita māla nanodaļiņas. |
| 13 | Dispersas pildvielas | 100 g | Metālu oksīdu nanodaļiņas Al2O3. |
| 14 | Dispersas pildvielas | 100 g | Metālu oksīdu nanodaļiņas TiO2. |
| 15 | Dobas stikla caurules un šķiedras | 1 kg | Iekšējais diametrs 5-50 µm, ārējais diametrs 15-150 µm |
| 16 | Epoksīda sveķu un cietinātāja sistēma oglekļa pielīmēšanai pie betona | gatavo produkta 1 kg | Stiepes stiprība – vismaz 30 MPa Modulis - vismaz 3.5 GPa Adhezīvā stiprība – vismaz 4 MPa |
| 17 | Epoksīda sveķu un cietinātāja sistēma | 1 kg | Paredzēti kompozītmateriālu izgatavošanai. Ar cietinātāju sajauktiem sveķiem viskozitāte ne lielāka kā 200 mPas (noteikta saskaņā ar ASTM D2393), želēšanas laiks (“pot life”) ne mazāks kā 120 min., pilnībā sacietē istabas temperatūrā 24h laikā. |
| 18 | Epoksīda sveķi un cietinātājs | gatavo produkta 1 kg | Paredzēti kompozītmateriālu izgatavošanai ar RTM un vacuum infusion metodi. Ar cietinātāju sajauktiem sveķiem viskozitāte ne lielāka kā 200 mPas (noteikta saskaņā ar ASTM D2196), želēšanas laiks (“pot life”) ne mazāks kā 120 min., pilnībā sacietē istabas temperatūrā 24h laikā. |
| 19 | Poliestera sveķu un cietinātāja sistēma | 1 kg | Paredzēti kompozītmateriālu izgatavošanai. Ar cietinātāju sajauktiem sveķiem viskozitāte ne lielāka kā 500 mPas (noteikta saskaņā ar ASTM D2393), želēšanas laiks (“pot life”) ne mazāks kā 20 min., pilnībā sacietē istabas temperatūrā 24h laikā. |
| 20 | Vinilestera sveķu un cietinātāja sistēma | 1 kg | Paredzēti kompozītmateriālu izgatavošanai. Ar cietinātāju sajauktiem sveķiem viskozitāte ne lielāka kā 500 mPas (noteikta saskaņā ar ASTM D2393), želēšanas laiks (“pot life”) ne mazāks kā 60 min., pilnībā sacietē istabas temperatūrā 24h laikā. |
| 21 | LiCl (litija hlorīds) | 1 kg | CAS-7447-41-8, nodrošina 11% mitrumu desikatorā; tīrība vismaz 99% |
| 22 | KCl (kālija hlorīds) | 1 kg | CAS-7447-40-7, nodrošina 86% mitrumu desikatorā; tīrība vismaz 99% |
| 23 | K2SO4 (Kālija sulfāts) | 1 kg | Tīrība vismaz 99% |
| 24 | Silikons un cietinātājs | gatavo produkta 1 kg | Paraugu formu izgatavošanai, augsti elastīgs, istabas temperatūras cietējums |
| 25 | Atbrīvojošais aģents | 1 kg | Paredzēts formas atbrīvošanai no silikona |
| 26 | PTFE spray | pārskaita par 100 ml | Formas atbrīvošanas aģents |
| 27 | Ugunsizturīga silikāta līme bazalta pielīmēšanai pie betona | gatavo produkta 1 kg | Adhēzija pie +20º C - 1,1 - 1,5 N/mm2 Adhēzija pie +800º C - 1,2 - 1,9 N/mm2 Maksimālā temperatūra – vismaz 1100 ˚C |
| 28 | Cianoakrilāta līme | 1 g | Vienkomponenta, istabas temperatūrā cietējoša, piemērota tenzorezistoru līmēšanai. Termoizturība –50 ºC - +100 ºC, uzglabāšanas ilgums istabas temperatūrā vismaz 6 mēneši |
| 29 | Divkomponentu epoksīdsveķu līme | gatavo produkta 1 kg | ar darba temperatūras diapazonu no -200°C līdz +250°C; (paredzēta speciāli doto tenzorezistoru pielīmēšanai) |
| 30 | Tehnoloģiskās hermetizācijas materiāli | 1 m | Gaisa necaurlaidīga divpusēji līmējama lenta. |
| 31 | Tehnoloģiskās hermetizācijas materiāli | 100 ml | Solvent free non-toxic lipīga masa (all-stik). |
| 32 | Tehnoloģiskās hermetizācijas materiāli | 100 ml | Ģermetiķis istabas temperatūras sacietibu. |
| 33 | Šķīdinātājs paraugu virsmas attaukošanai pirms tenzorezistoru līmēšanas |  | Paredzēta speciāli dotajiem tenzorezistoriem; |
| 34 | Šķīdinātājs | 1 l | Acetons |
| 35 | Šķīdinātājs | 1 l | Methyl Ethyl Ketone (MEK) |
| 36 | Šķīdinātājs | 1 l | Izopropanols |
| 37 | Špakteļmasa betona virsmas sagatavošanai | gatavo produkta 1 kg |  |
| 38 | Portlandcements | 1 kg | CEM II/A-L 42,5N. |
| 39 | Portlandcements | 1 kg | CEM II/B-M 42,4N. |
| 40 | Smiltis būvdarbiem | 1 kg | Frakcijas 0-1 mm. |
| 41 | Smiltis būvdarbiem | 1 kg | Frakcijas 0-2 mm. |
| 42 | Smiltis būvdarbiem | 1 kg | Frakcijas 2-8 mm. |
| 43 | Granīta šķembas | 1 kg | Frakcijas – līdz 8 mm. |
| 44 | Sveķu un kompozīta paraugi | 1 gab | Paraugi no epoksīda sveķiem un stikla (u.c.) šķiedras plastikāta lieces (LVS EN ISO 178) noteikšanai. Mehāniskām pārbaudēm pēc ISO standartiem ar iespēju izvēlēties optimālo metodi paraugu griešanai (mehāniska, ūdens strūkla un/vai lāzera griešana) |
| 45 | Sveķu un kompozīta paraugi | 1 gab | Paraugi no epoksīda sveķiem un stikla (u.c.) šķiedras stiepes īpašību (LVS EN ISO 527) noteikšanai. Mehāniskām pārbaudēm pēc ISO standartiem ar iespēju izvēlēties optimālo metodi paraugu griešanai (mehāniska, ūdens strūkla un/vai lāzera griešana) |
| 46 | Tērauda armatūra | 1 m | Diametrs 6 mm. Tērauda marka B500 B |
| 47 | Tērauda armatūra | 1 m | Diametrs 12 mm. Tērauda marka B500 B |
| 48 | Tērauda armatūra | 1 m | Diametrs 16 mm. Tērauda marka B500 B |
| 49 | Optiskie sensori kompozītam (deformāciju mērīšanai) | 1 gab | Savietojami ar FISO mērīšanas sistēmu |
| 50 | Optiskie sensori betonam (deformāciju mērīšanai) | 1 gab | Savietojami ar FISO mērīšanas sistēmu |
| 51 | Tenzorezistori | 1 gab | a) tenzorezistoru aktīvās (mērīšanas) daļas garums -50 mm; b) tenzorezistoru pretestība – 120 Ω; c) barošanas spriegums – 12 V; d) temperatūras kompensācija – tēraudam; e)maksimālā deformēšanās spēja – 5%. Komplektācijā ar speciālo līmi un attaukotāju |
| 52 | Tenzorezistori | 1 gab | Viens mērīšanas režģis, diapazons vismaz 3%, mērījumu zonas garums 10 mm, platums 5 mm, pretestība 350 Ω. |
| 53 | Tenzorezistori | 1 gab | Viens mērīšanas režģis, diapazons vismaz 3%, mērījumu zonas garums 6 mm, platums 3 mm, pretestība 350 Ω. |
| 54 | Tenzorezistori | 1 gab | T-tipa rozete, divi blakus novietoti mērīšanas režģi ar savstarpējo leņķi 90º, diapazons katram vismaz 3%, katras mērījumu zonas izmērs 6x6 mm, pretestība 350 Ω. |
| 55 | Tenzorezistori | 1 gab | T-tipa rozete, divi 90º leņķī pārklājušamies mērīšanas režģi, diapazons katram vismaz 3%, katras mērījumu zonas garums 10 mm, platums 3-4 mm, pretestība 350 Ω. |
| 56 | Tenzorezistori | 1 gab | T-tipa rozete, divi 90º leņķī pārklājušamies mērīšanas režģi, diapazons katram vismaz 3%, katras mērījumu zonas garums 6 mm, platums 2mm, pretestība 350 Ω. |
| 57 | Vanniņas sveķu sajaukšanai | 1 gab | 15*32 cm. |
| 58 | Vanniņas sveķu sajaukšanai | 1 gab | 26*36 cm. |
| 59 | Trauki | 100 gab | PE vienreizēja trauki tilp. 0.25 l. |
| 60 | Trauki | 100 gab | PE vienreizēja trauki tilp. 0.5 l. |
| 61 | Trauki | 100 gab | PP vienreizēja trauki tilp. 0.25 l. |
| 62 | Trauki | 100 gab | PP vienreizēja trauki tilp. 0.5 l. |
| 63 | Trauki | 100 gab | Borsilikata stikla pudele, 8 ml, ar skrūvējamu vāciņu un TEF blīvējumu |
| 64 | Trauki | 100 gab | Borsilikata stikla pudele, 16 ml, ar skrūvējamu vāciņu un TEF blīvējumu |
| 65 | Trauki | 100 gab | Borsilikata stikla pudele, 30 ml, ar skrūvējamu vāciņu un TEF blīvējumu |
| 66 | Trauki | 1 gab | PE-HD pudeles ar platu kakliņu, skrūvējamu vāciņu un kvadrātisku pamatu, 1l |
| 67 | Trauki | 1 gab | PE-HD pudeles ar platu kakliņu, skrūvējamu vāciņu un kvadrātisku pamatu, 2.5l |
| 68 | Trauki | 1 gab | PE-HD pudeles ar platu kakliņu, skrūvējamu vāciņu un kvadrātisku pamatu, 4l |
| 69 | Trauki | 1 gab | PP vai PE kanna ar dozēšanas ierīci, 20l |
| 70 | Trauki | 1 gab | Lēcu veida stikla bļoda, nogulsnes iegūšanai, diametrs - 100mm |
| 71 | Trauki | 1 gab | Petri bļodiņa, diametrs - 100mm, augstums – 15mm |
| 72 | Trauki | 1 gab | Petri bļodiņa, diametrs - 100mm, augstums – 10mm |
| 73 | Trauki | 1 gab | Petri bļodiņa, diametrs - 60mm, augstums – 15mm |
| 74 | Trauki | 1 gab | Stikla kolbas, diametrs 15-20 mm |
| 75 | Dozetaji | 1 gab | Vienreizējais, 20 ml |
| 76 | Dozetaji | 1 gab | Vienreizējais, 10 ml |
| 77 | Dozetaji | 1 gab | Vienreizējais, 1 ml |
| 78 | Špakteļlāpstiņas | 1 gab | 5*10 cm |
| 79 | Špakteļlāpstiņas | 1 gab | 10*13 cm. |
| 80 | Krāsu rullīši | 1 gab | 10 cm., no paralona |
| 81 | Rullīšu rokturi | 1 gab |  |
| 82 | Mūrnieka ķelles | 1 gab | 15*20 cm. |
| 83 | Otas | 1 gab | Nr.2. |
| 84 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 2000 |
| 85 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 1500 |
| 86 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 1200 |
| 87 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 1000 |
| 88 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 800 |
| 89 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 600 |
| 90 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 500 |
| 91 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 400 |
| 92 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 360 |
| 93 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 320 |
| 94 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 280 |
| 95 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 240 |
| 96 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 220 |
| 97 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 180 |
| 98 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 150 |
| 99 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 120 |
| 100 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 100 |
| 101 | Smilšpapīrs | 1 m2 | Graudu izmērs 80 |
| 102 | PVC caurules | 1 m | Diametrs 150 mm |
| 103 | Silikona caurulīte | 1 m | Iekšējais diametrs 6 mm |
| 104 | Plastmasa caurule-spirāle | 1 m | Ar iekšējo diametru - ne mazāk nekā 9 mm. Sienas biezums – ne mazāk, kā 1.5 mm. |
| 105 | Poliamīda plēve PA | 1 m2 | Platums ne mazāk kā 1 m, kompozītmateriālu izgatavošanai ar vakuumēšanas ("vacuum bag") tehnoloģiju. Biezums - ne lielāks kā 50 mikroni |
| 106 | Poliamīda audums PA | 1 m2 | Platums ne mazāk kā 1 m kompozītmateriālu izgatavošanai ar vakuumēšanas ("vacuum bag") tehnoloģiju. Biezums - ne lielāks kā 100 mikroni. |
| 107 | Perforēta pretsalipšanas plēve | 1 m2 | Perforēta pretsalipšanas plēve ("perforated release film") kompozītmateriālu izgatavošanai ar vakuumēšanas ("vacuum bag") tehnoloģiju. Maksimālā lietošanas temperatūra - ne mazāka kā 200 ºC, biezums - ne lielāks kā 50 mikroni, platums - ne mazāks kā 1 metrs, maksimālā deformācija - ne mazāka kā 300%. |
| 108 | Hidrauliskā eļļa pārbaudes mašīnu hidrosistēmām | 1 l | Shell Tellus 46. |
| 109 | Hidrauliskā eļļa pārbaudes mašīnu hidrosistēmām | 1 l | Mobil DTE 25. |
| 110 | Ūdens filtri hidraulisko pārbaudes mašīnu hidrosistēmu dzesēšanai | 1 gab | FCPP50. |
| 111 | Ūdens filtri hidraulisko pārbaudes mašīnu hidrosistēmu dzesēšanai | 1 gab | FCPP10. |
| 112 | Ūdens filtri hidraulisko pārbaudes mašīnu hidrosistēmu dzesēšanai | 1 gab | FCCST. |
| 113 | Darba cimdi | 1 paris | Vinīla |
| 114 | Darba cimdi | 1 paris | Gumijas |
| 115 | Darba cimdi | 1 paris | Auduma |
| 116 | Darba cimdi | 1 paris | Ādas |
| 117 | Darba kombinezoni | 1 gab | Aizsardzībai pret ķīmiju (tip 6) un netīrumiem, antistatiski |
| 118 | Halāti | 1 gab | Laboratorijas |
| 119 | Pilna sejas maska | 1 gab | Atbilst EN136 prasībām, savietojama ar EN148-1 tipa filtriem. |
| 120 | Gāzu filtri sejas maskai | 1 gab | Atbilst EN14387 un EN148-1 prasībām; vidējas kapacitātes (gāzu sastāvs gaisā 0.1% - 0.5%). Aizsargā pret organiskām gāzēm un tvaikiem, neorganiskām gāzēm, sēra dioksīda un skābju tvaikiem, amonjaka un amoniskābju atvasinājumiem. |
| 121 | Aizsargbrilles | 1 gab | Aizsardzībai pret ķīmiju un daļiņām, EN 166-168 Atvērtas |
| 122 | Aizsargbrilles | 1 gab | Aizsardzībai pret ķīmiju un daļiņām, EN 166-168 Aizvērtas |
| 123 | Papīra dvielis | Rullis | Netīrumu tīrīšanai, 300m*20,5cm |
| 124 | Aizsargplēve | 1 m2 | Lietošanai, ka pārklājs, darba virsmu aizsardzībai pret netīrumiem |
| 125 | Polietilēna plēve | 1 m2 | Melna, biezums 0.2 mm, platums 3 m |
| 126 | Alvas drāts lodēšanai | Pārskaita par 100 g | Sastavs: Sn60, Pb40, Flux-2.0% Diametrs 1.0mm |

2.pielikums

Iepirkuma „______________________”

nolikumam

## (Nr. LUPMI 2010/4-ESF)

# Pieteikuma  / Finanšu piedāvājuma Forma

# Par piedalīšanos Iepirkumu procedūrā

# (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta nosacījumiem)

“_____________________________”

(iepirkuma identifikācijas numurs – Nr. LUPMI 2010/4-ESF)

Pretendents,

_________________________________________________________________________,

pretendenta nosaukums

_________________________________________,

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

tā___________________________________________________________________ personā

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumu procedūrā „_______________________”.

- sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu Iepirkuma līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā.

- Apliecina, ka:

- pretendents tiesību aktos noteikta kārtībā un laika periodā nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- pretendents tiesību aktos noteikta kārtībā un laika periodā nav atzīts ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

- iesniegtā informācija ir patiesa novērtēšanai un ir iesniegta pilnā apjomā;

- persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu tiesību aktos noteikta kārtībā un laika periodā nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Paraksts_______________________________________________

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Pilns vārds, uzvārds 	_________________________________

Amats _______________________________________________

Reģistrācijas nr. ____________________________

Pretendenta adrese ___________________________________

Pretendenta tālruņa, faksa 	numuri______________

__________________________________________

E-pasts _______________________________________________

Interneta adrese ______________________________________

3.pielikums

Iepirkuma „______________________”

nolikumam

## (Nr. LUPMI 2010/4-ESF)

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA/FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums | Piedāvātā cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |

Paraksts_______________________________________________

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Pilns vārds, uzvārds 	_________________________________

Amats _______________________________________________

Reģistrācijas nr. ____________________________

Pretendenta adrese ___________________________________

Pretendenta tālruņa, faksa 	numuri______________

__________________________________________

E-pasts _______________________________________________

Interneta adrese ______________________________________